## Slide 1
gpu_model 架构设计
面向 AMD/GCN GPU 的轻量级功能模型与 Cycle 模型
gpu_model team | 2026-05-07

## Slide 2
Outline
1
项目定位与核心能力
2
五层架构设计
3
三种执行模式
4
GCN 硬件对齐
5
Plan-Commit 协议
6
GCN 语义间隙分析
7
设计原则与优化方向

## Slide 3
项目定位

## Slide 4
项目定位
面向 AMD/GCN 风格 GPU kernel 的轻量级 C++ 功能模型与 naive cycle 模型
不是硬件级精准复刻，而是可执行、可追踪、可扩展的分析平台
三大核心能力：功能正确性（st/mt）、时序近似（cycle）、可观测性（trace）
应用场景：算子库优化、编译器 codegen 比较、硬件参数变更评估

## Slide 5
五层架构

## Slide 6
五层架构：Runtime → Program → Instruction → Execution → State
B
C
D
E

## Slide 7
层间数据流与依赖规则
数据流：Runtime 接收 HIP launch → Program 加载/解析 → Instruction 解码生成语义计划 → Execution 驱动 wave → State 记录状态
依赖规则：上层依赖下层，下层不依赖上层
Trace 只消费事件，不参与业务决策
GPU_MODEL_DISABLE_TRACE=1 时执行行为完全一致

## Slide 8
三种执行模式

## Slide 9
三种执行模式对比
Functional（功能模型）
ST：单线程确定性语义参考
MT：Marl fiber 多线程并行
4-cycle issue quantum 虚拟计数器
适用：语义验证、回归测试基线
Cycle（时序模型）
Tick-driven 状态机
global_cycle 单一时间源
模拟硬件拓扑和 issue 调度
适用：写法对比、策略比较、参数扫描

## Slide 10
Cycle 模型关键设计约束
只有一种时间轴，不存在 cycle st / cycle mt 变体
global_cycle 是调度时间，wave_cycle 仅用于 per-wave 累计
Cycle 字段为模型时间，不是物理时间
未经校准不可直接对比硬件性能数据

## Slide 11
GCN 硬件对齐

## Slide 12
GCN 硬件拓扑模型（MAC500）
Device
B
C
D
E

## Slide 13
MAC500 资源规格
资源 | 规格
DPC 数量 | 8
AP / DPC | 13
PEU / AP | 4
Resident wave slots / PEU | 8
Resident blocks / AP | 2
Barrier slots / AP | 16
Max issuable waves / PEU | 4

## Slide 14
Issue 调度：Eligible → Selected → Issue
B
C

## Slide 15
Issue 调度策略与资源限制
Wave-Order Policy
RoundRobin（默认）：RR 旋转 + cursor 前移
OldestFirst：按 age_order_key 升序选择
Eligible ≠ Issue：候选不等于发射
同一 bundle 内同一 wave_id 最多选一次
Issue Type/Group 限制
7 种 issue type
Branch / ScalarALU / VectorALU
VectorMem / LDS / GDS+Export / Special
type_to_group 映射实现互斥

## Slide 16
内存层次与 Waitcnt 四域
VGPR/SGPR
B
C
D

## Slide 17
Waitcnt 机制与内存池
4 个等待域：Global / Shared / Private / ScalarBuffer
各域独立追踪 pending ops 计数
s_waitcnt 设置阈值，memory arrive 递减计数并检查
8 种内存池通过高位地址区分（Global/Constant/Shared/Private/Managed/Kernarg/Code/RawData）

## Slide 18
Plan-Commit 协议

## Slide 19
指令执行：Instruction → BuildPlan → OpPlan → Commit → State Mutation
Instruction
B
C
D
E

## Slide 20
OpPlan 结构设计
issue_cycles：指令执行周期（默认 4）
寄存器写：scalar_writes / vector_writes / exec_write / cmask_write / smask_write
内存请求：MemoryRequest（含 per-lane 地址/值/大小）
控制流：branch_target / sync_barrier / wait_cnt / exit_wave
OpPlan 是纯数据，不持有状态引用，保证可追踪可回滚

## Slide 21
Wave 生命周期状态机
Generate 128cy
B
C
D
E
F
G
H
I

## Slide 22
GCN 语义间隙分析

## Slide 23
已对齐的 GCN 语义
语义 | 实现
Wave 64-lane 模型 | kWaveSize=64, exec mask per-lane
SGPR/VGPR/AGPR 寄存器文件 | 独立文件，支持读写
Waitcnt 4 域等待 | Global/Shared/Private/ScalarBuffer
Barrier 同步 | barrier_generation + arrivals
Issue type/group 限制 | 7 type + group 映射
RR/OldestFirst 调度 | 可配置 wave-order policy
L1/L2 cache 延迟 | CacheModel per AP + shared L2

## Slide 24
需要增强的语义（P1 优先级）
语义 | 当前状态 | 差距
SIMD 执行单元绑定 | PEU 内 wave 共享 | 真实 GCN wave 绑定特定 SIMD
VGPR 分配与占用率 | 无 VGPR 数量限制 | VGPR 数量决定 resident wave 数
Shared bank conflict | 模型存在但默认关闭 | 32 bank × 4B, conflict 序列化

## Slide 25
需要增强的语义（P2 优先级）
语义 | 当前状态 | 差距
Issue pipeline 深度 | 单周期 issue 假设 | 真实 GCN 多级 pipeline
Scalar L1 cache | 未区分 scalar/vector 路径 | GCN 有独立 scalar cache
Waitcnt 指令级延迟 | 按 cache latency 计算 | 与指令类型/地址模式相关
Wave 完成/退出同步 | 单 wave exit 即可 | 需 signal release 协议
MFMA 完整语义 | 有基础支持 | 需更完整 matrix 寄存器操作

## Slide 26
设计原则与优化方向

## Slide 27
五大设计原则
Plan-Commit 分离：指令生成计划，commit logic 统一应用，状态变更可追踪
Trace 只消费：trace 订阅事件不影响执行路径，可完全禁用
Spec 驱动配置：硬件参数通过 GpuArchSpec 配置，不在引擎中硬编码
Eligible ≠ Issue：wave 候选不等于最终发射，调度器按 policy 选择
模型时间 ≠ 物理时间：cycle 为模型计数器，未经校准不可对比硬件

## Slide 28
架构优化方向
Cost model 细化：引入 per-opcode 精确延迟，替代 class 级覆盖
Topology 资源模型：AP/PEU 资源仲裁更精确反映硬件调度窗口
Memory arrival 精度：per-request 实际完成时间替代 cache latency 阈值
Wave switch 代价：与 VGPR 占用关联，替代固定 1-cycle
Multi-kernel 并发：支持多 kernel 并发执行和抢占

## Slide 29
谢谢
Q & A